12-осный транспортер площадочного типа г.п. 150 т., усл. модель 14-Т106, обозначение по нумерации 3917 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка длина ширина высота | мм мм мм | 7310 2600 (785) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 150 |
| 3. | Масса тары | т | 109,2 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 211,68 (21,6) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8,95 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 970 |
| 8. | Тип тележки | КВ3-1М |
| 9. | Габарит | 1-Т |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | База транспортера | мм | 17800 |
| 14. | База концевой балки | мм | 4300 |
| 15. | База 3-осн. тележки | мм | 3000 |
| 16. | Масса несущей балки | т | 60 |
| 17. | Масса концевой балки | т | 5,70 |
| 18. | Масса 3-осн. тележки | т | 8,70 |
| 19. | Несущая балка | клепаная |
| 20. | Тип сцепки | СА-3 |
| 21. | Площадь боковой поверхности | кв.м | 22 |
| 22. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1100 |
| 23. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 120 |
| 24. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 25. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 26. | Скорость груженого транспортера | км/час | 90 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 90 |