20-осный транспортер сочлененного типа г.п. 300 т., усл. модель 14-T006, обозначение по нумерации 3994 (тип)

(Без балки площадки/ С балкой площадкой)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15500 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 300 |
|  | с балкой-площадкой | т | 250 |
| 3. | Масса тары | т | 160 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 225,4 (23) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 9,5 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести порожнего транспортера | мм | 1909/1815 |
| 8. | Тип тележки | специальная |
| 9 | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 10. | Количество тележек 2-осн. | шт. | 10 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Воздухораспределитель | 483.000 |
| 13. | Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
| 14. | База транспортера по наружным опорам при Lгр=15,5 м | мм | 31150 |
| 15. | База транспортера по внутренним водилам при Lгр=15,5 м | мм | 21600 |
| 16. | База большой главной балки | мм | 7205 |
| 17. | База соединит. балок тележек | мм | 2950 |
| 18. | База тележки | мм | 1700 |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой наветренней поверхности порожнего транспортера | м.кв. | 90/106 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки порожнего транспортера | мм | 1730 |
| 22. | Масса балки-площадки | т | 43 |
| 23. | Масса консоли | т | 27,7 |
| 24. | Масса соединительной (главной) балки | т | 13,05 |
| 25. | Масса водила | т | 4,2 |
| 26. | Масса концевой балки | т | 9,05 |
| 27. | Масса тележки с торм. Осями | т | 4,76 |
| 28. | Масса тележки (крайней) без тормозной передачи | мм | 4,47 |
| 29. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |  |
| 30. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 31. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм при внутренних опорах | м | 170 |
|  | при наружных опорах | м | 80 |
| 32. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм при внутренних водилах Lгр=15,5 м | м | 160 |
|  | при наружных опорах | м | 80 |
| 33. | Скорость груженого транспортера | км/час | 100 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 80 |