8-осный транспортер платформенного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-6055, обозначение по нумерации 3935 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка длина ширина высота | мм мм мм | 16000 2770 1347(1286) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары | т | 53,6 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 214 (21,9) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 7,25 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 815 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-101 |
| 9. | Тип оси |  | РУ |
| 10. | Количество тележек 4-осн. | шт. | 2 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 14. | Габарит | 1-ВМ(0-Т) |
| 15. | База транспортера | мм | 16000 |
| 16. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 96 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3М |
| 20. | Площадь боковой поверхности | кв.м | 22 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1100 |
| 22. | База тележки | мм | 3200 |
| 23. | Скорость груженого транспортера | км/час | 120 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 120 |
| 24. | Масса несущей балки | т | 28,7 |
| 25. | Масса тележки | т | 11,95 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 27. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |