8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 120 т., модель 14-6056, обозначение по нумерации 3948 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размеры колодца |  |  |
|  | длина по верху/по низу | мм | 10800/10200 |
|  | ширина | мм | 2440 |
|  | высота | мм | 747(697) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары | т | 56 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 218 (22,2) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 960 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Количество тележек | шт. | 2 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт | 8 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 16850 |
| 15. | Минимальный радиус вписывания в кивую колеи 1520 мм | м | 80 |
| 16. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 105 |
| 17. | Несущая балка | сварная |
| 18. | Тип сцепки | СА-3М |
| 19. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 40 |
| 20. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1350 |
| 21. | База тележки | мм | 3200 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 25,4 |
| 23. | Масса поперечной балки | т | 0,61 |
| 24. | Масса тележки | т | 11,95 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 26. | Тип буфера | -- |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 80 |
| 28. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 120 |
|  | порожнего | км/ч | 120 |