8-осный транспортер площадочного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-6063, обозначение по нумерации 3912 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка длина ширина высота | мм мм мм | 10000 2570 842(670) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары | т | 56,5 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 220,5 (22,7) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 6,85 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 675 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-101 |
| 9. | Габарит | 02-ВМ(02-Т) |
| 10. | Количество 4-осн. тележек | шт. | 2 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 14. | База транспортера | мм | 18120 |
| 15. | База тележки | мм | 3200 |
| 16. | Масса несущей балки | т | 28,8 |
| 18 | Масса тележки | т | 11,95 |
| 19. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 22 |
| 20. | Несущая балка | сварная |
| 21. | Тип сцепки | СА-3М |
| 22. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 750 |
| 23. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 121 |
| 24. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 25. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 26. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 80 |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 80 |
| 28. | Скорость груженого транспортера | км/час | 120 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 120 |